打印机耗材详解

如何与过高的打印成本较量，真正做到精明省钱打印？这可是一场持久战。购买质优价廉的打印机只是第一步，更多的省钱门道还是体现在日常使用中。文档的打印成本绝大部分都源于耗材消耗，因此要想彻底击败高打印成本，关键便是在耗材上做足省钱功课。购买耗时材怎样才能做到省事省心，首先我们要很好的了解它们。印刷耗材行业网就简单介绍一下几种常见打印机耗材的知识。

喷墨打印机

喷墨打印机的墨盒通常分为一体式和分离式。一体式墨头结构在墨水盒墨水用尽后，墨头和墨水盒要一起更换，结构相对紧密，但墨盒的成本比较高，惠普和佳能打印机就采用这种结构。分离式结构的墨头和墨水盒分离，墨水用尽后可以单独更换墨水盒，一定程度上可以节省成本，爱普生的打印机就是采用的此种结构。

在墨盒设计中，普遍采用黑色墨盒独立，其他颜色的墨盒也有联体和分体两种形式。联体墨盒就是将彩色墨盒的外观设计成为一体。它的优点就是可以节省产品成本，使墨盒价格相对低廉一些，而且由于墨盒整体的集约化设计，可以使打印机整体设计更加小巧，缺点是如果其中一个颜色的墨水用尽，整个墨盒也将无法继续使用，使墨盒内其它颜色的墨水也随之浪费。独立墨盒则正好相反，它将每种颜色作为一个独立体，用完一个颜色只需要换一个颜色，目的就是为了有效地避免浪费，从而节省资金，但由于独立包装设计，整体墨盒成本也比联体墨盒稍贵一些。

不同档次的喷墨打印机在彩色墨盒的颜色数量上也有区别。六色照片打印的效果比四色照片的打印效果要好，因为增加了两种颜色的墨水，使打印机的调配色彩更加多样化，打印出照片的色彩也更加逼真，而且颜色过渡也会更加自然。

激光打印机

激光打印机的硒鼓主要由铝制成的基本基材，以及基材上涂有的感光材料所组成。根据感光材料的不同，又可分为OPC鼓(有机光导材料)、硒鼓(Se硒)和陶瓷鼓(a-si陶瓷)三种。从寿命来看，OPC鼓的存活期较短，一般只有3000页左右，当然价格也最为便宜。Se鼓寿命是9000页左右，a-si陶瓷鼓寿命更是可以达到90000页，价格自然也是依次类推的攀升。从组成而言，一般OPC硒鼓只有三层。第一层是铝管，第二层是绝缘层，第三层是感光层。而硒鼓(Se硒)和陶瓷鼓(a-si陶瓷)的表面是由四～五层物质合成的。尤其是陶瓷鼓，它的第四层是第一保护层，第五层是第二保护层，第四、第五层用来保护感光层。

针式打印机

针式打印机的色带带基分为尼龙6和尼龙66，二者的区别是尼龙的化学成分含量不同。尼龙66比尼龙6弹性要好、耐久耐打。而尼龙66分为低密、中密、高密和高密加捻四种，密度越高，经、纬织数越多，弹性就越好。好的色带带基，表面平整，无凸出的纤维结，经纬密度组织均匀严密，切割边直而均匀，无焦糊现象。用手摸，好带基柔软细腻，有一种滑爽感。拉时弹性好，复原性好，使用寿命在300万字符以上。不好的带基断线抽丝厉害，用手触摸时手感发硬，切割边不匀，带边焦糊厉害。用手拉伸时手感弹性小，复原性差，打印时色带卡死现象容易发生，带基打到每米6万字符便起毛，起荷叶边，产生堵针头、色带卡死等现象，引起打印头故障。

这里给介绍一个比较简便的色带鉴别方法：将色带对着灯光，如果不能透过光线的一般来说就是高密度带基，质量都比较好。如果能够透过光线的话，就表明其带基密度是未达到标准要求的，不仅打印质量大打折扣，而且容易引起打印头的损坏。