1.0目的：

规范设备保养项目，使PI固化炉得到合理的保养，保障PI固化炉正常运行。

2.0范围：

适用于PI固化炉。

3.0职责：

生产部：设备日常保养由操作人员完成；协助设备人员进行设备保养和维护；

品管部：由品管巡检员确认保养记录；

设备部：设备定期保养由专业维修人员完成。

4.0内容：

4.1外观、清洁检查

4.1.1设备的内外清洁；

4.1.2检查面板控制按钮功能、指示灯是否良好；

4.1.3检查炉门的密封性，排风管通风情况；

4.2电、气系统检查：

4.2.1检查超温保护的可靠性，防止超温造成事故发生；

4.2.2检查控制箱内的电器元件、接线头有无松动及电线有无老化、发热现象，如有请及时处理；

4.2.3检查炉门保护开关是否良好；

4.2.4检查送风马达的性能；

4.2.5检查接地线是否脱落，防止漏电；

4.2.6检查炉子发热效果及电流变化情况；

4.2.7检查炉内温度及温度控制系统是否可靠；

5.0注意事项：

5.1在清洁时要关闭总电源，防止触电；

5.2设备人员进行维修保养时，未经在场维修保养人员允许，任何人不得合闸以及做与该设备有关的操作

5.3清洁时注意清洁机器顶盖通风孔，以利于通风散热；

5.4日常保养和定期保养的程序按设备保养规程执行；

5.5日常保养和定期保养的内容详见附件。

5.6设备日常保养和定期保养的周期按设备日常保养表各设备定期保养表执行。

6.0相关文件

《PI固化炉操作规程》11-WI-EM-035

7.0 附件：

1：《PI固化炉日常保养表》11-FM-EM-001

2：《PI固化炉定期保养表》11-FM-EM-002

修订历程

| 修订日期 | 发行 版次 | 修订 版次 | 修订内容 | 编写 | 覆核 | 审批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

| 编 写 |  | 审 核 |  | 批 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 |  | 日 期 |  | 日 期 |  |
| 请在需会签确认的部门 □ 内打√ □ P M C： □ 开发部： □ 生产一部： □ 工艺部： □ 质量部： □ 生产二部： □ 设备部： □ 采购部： □ 市场部： □ 人力资源及行政部： □ 总师办： |
| 此文件为电子有限公司的机密文件，未经书面许可，不能发出外间机构 |